## Slide 1: المحاضرة 10 تابع الانترنت

## Slide 2
مفاهيم أساسية
تقوم بنية الانترنت من ناحية تصميمية على مفهومين أساسيين هما:
اللامركزية (Decentralization)
التكرار (Redundancy)

## Slide 3
مفاهيم أساسية
اللامركزية (Decentralization):
تقوم الانترنت على مفهوم اللامركزية وذلك لتقليل احتمالات انقطاع خدمات الانترنت.
بحيث أن هنالك عدد من مخدمات الانترنت منتشرة في مواقع مختلفة يمكن لواحد منها تقديم خدمة الانترنت دون اعتبار للمخدمات الأخرى.

## Slide 4
مفاهيم أساسية
التكرار (Redundancy):
التكرار يعني وجود نفس الشيئ على الانترت أكثر مما هو مطلوب أو يحتاج اليه.
مثلاً يمكن أن يكون هنالك أكثر من جهاز حاسوب وفي مواقع مختلفة تؤدي نفس الوظيفة، كما يمكن أن يكون هنالك أكثر من صفحة وبنفس المحتوي موجودة في اكثر من جهاز.

## Slide 5
مفاهيم أساسية
التكرار (Redundancy):
يعتبر أمر التكرار وبهذه الصورة جيداً لأنه في فقد الخدمة بالجهاز A، B، C فيمكن الحصول عليها من الجهاز D، كما انه في حالة عدم الحصول على صفحة من الجهاز B، C، D فإنه يمكن الحصول عليها من الجهاز A.

## Slide 6
طرق الاتصال بالإنترنت
Internet Connection Methods
هنالك أكثر من طريقة يمكن اتباعها للاتصال بالانترنت ومن ثم امكانية المشاركة في الخدمات المتاحة بالانترنت، نذكر منها:
طلب تلفوني/هاتفي Dial-up
الكيبل/الكابل Cable
خط المشترك الرقمي Digital Subscriber Line-DSL
الشبكة المحلية Local Area Network-LAN

## Slide 7
طريقة الاتصال عبر طلب تلفوني/هاتفي Dial-up
يُعد الطلب الهاتفي أحد أقدم الطرق التي يتصل بها المستخدمون بالإنترنت ، وهي لا تزال الأكثر شعبية.
يعتبرلحد ما أبطأ أنواع الاتصال وذلك لأنه:
يتم استخدام خطوط الهاتف التناظرية لنقل واستقبال البيانات.

## Slide 8
طريقة الاتصال عبر طلب تلفوني/هاتفي Dial-up
سرعات الاتصال: السرعة الفعلية من 28.8 كيلو بايت أو 33.3 كيلو بايت إلى 56 كيلو بايت وتعتمد السرعة على حالة خطوط الهاتف ومزود خدمة الاتصال الهاتفي وكل شيء آخر بينهما يمكن أن يؤثر على الاتصال.
التوفر: خدمة الطلب الهاتفي هي أكثر طريقة متاحة على نطاق واسع للاتصال بالإنترنت.
التكلفة: تعتمد التكلفة على قيمة جهاز المودم الهاتفي، وكذلك قيمة خدمة الطلب الهاتفي، بالاضافة لقيمة الاشتراك الشهري.

## Slide 9
طريقة الاتصال عبر الكيبل/الكابل Cable
تقدم العديد من شركات الكابلات الآن إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر خطوط الكابلات.
عادة ما تكون العملية سهلة إلى حد ما للحصول على إعدادات الوصول إلى الإنترنت عبر الكابل في المنازل وأي مواقع أخرى، إذا كان هنالك خدمة تلفزيون متوفرةعبرالكابل .

## Slide 10
طريقة الاتصال عبر الكيبل/الكابل Cable
سرعات الاتصال: يمكن أن تختلف سرعات الكيبل اعتمادًا على مزود الكابل ، ومدى جودة خطوطهم ، ومدى جودة اتصالهم بالإنترنت. تتراوح السرعات من 512 كيلو بايت في الثانية إلى 52 ميغابت في الثانية.
التوفر: تكتسب خدمة الإنترنت عبر الكابل شعبية ، ولكنها لا تزال غير متوفرة على نطاق واسع مثل خدمة الطلب الهاتفي العادية.
التكلفة: شهريا حسب الاتفاق مع مزود الخدمة (ISP).

## Slide 11
طريقة الاتصال عبر خط المشترك الرقمي DSL
خط المشترك الرقمي (Digital Subscriber Line: DSL) هي عبارة طريقة خدمة للاتصال بالانترنت، حيث تقدم خدمة الاتصال عبر طرق مختلفة مثل:
خط المشترك الرقمي المتزامن
(Synchronous Digital Subscriber Line: SDSL).
خط المشترك الرقمي غير المتزامن
(Asynchronous Digital Subscriber Line: ADSL).
خط المشترك الرقمي للخدمات الرقمية المتكاملة
(Integrated Services Digital Network Digital Subscriber Line :IDSL).

## Slide 12
طريقة الاتصال عبر خط المشترك الرقمي DSL
خط المشترك الرقمي المتزامن SDSL:
خط المشترك الرقمي المتزامن، هو الخيار الأفضل من بين الخيارات المتاحة لخدمة التوصيل عبر خط المشترك الرقمي (DSL).
عادةً ما يكون الحصول على خدمات الانترنت عبر هذه الطريقة أسرع من بقية الطرق الأخرى، كما ان ميزته الرئيسية هي أن سرعة التحميل (upload) مساوية لسرعة التنزيل (download).

## Slide 13
طريقة الاتصال عبر خط المشترك الرقمي DSL
خط المشترك الرقمي غير المتزامن ADSL:
خط المشترك الرقمي غير المتزامن، هو الخيار الأكثر انتشاراً من بين الخيارات المتاحة لخدمة التوصيل عبر خط المشترك الرقمي (DSL) للاتصال بالانترنت.
يتمثل عيبه الرئيسي في أن سرعة تحميل الملفات (upload) ليست مساوية لسرع تنزيل الملفات (download).

## Slide 14
طريقة الاتصال عبر خط المشترك الرقمي DSL
خط المشترك الرقمي للخدمات الرقمية المتكاملة IDSL:
خط المشترك الرقمي للخدمات الرقمية المتكاملة هي طريقة قديمة للوصول إلى الإنترنت التي تتطلب خط هاتف رقمي.
يشبه خط المشترك الرقمي للخدمات الرقمية المتكاملة مزيجاً من الاثنين، حيث يقدم خدمة خط المشترك الرقمي على خط الهاتف الرقمي المتكامل.
الجانب السلبي هو أنك تحتاج إلى خط هاتف ثانٍ لـلحصول على خدمة خط المشترك الرقمي للخدمات الرقمية المتكاملة.

## Slide 15
طريقة الاتصال عبر خط المشترك الرقمي DSL
سرعات الاتصال: يمكن أن تختلف سرعات الاتصال اختلافًا كبيرًا بين مخدمي الخدمة وحتى مستخدمي نفس مقدم الخدمة.
خط المشترك الرقمي لديه سرعات مختلفة في أي مكان تتراوح مابين 512 كيلو بايت في الثانية إلى 10 ميغابت في الثانية، على الرغم من أن سرعة عملية التحميل عبر الخط المشترك الرقمي غير المتزامن عادة ما تكون أقل بكثير من سرعة التنزيل.
يبلغ الحد الأقصى لسرعة خط المشترك الرقمي للشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 144 كيلو بايت في الثانية.

## Slide 16
طريقة الاتصال عبر خط المشترك الرقمي DSL
التوفر: يتوفر خط المشترك الرقمي غير المتزامن (ADSL) على نطاق واسع ، حيث تقدم معظم شركات الهاتف المحلية الخدمة عبره. خط المشترك الرقمي المتزامن (SDSL) ليس متاحاً مثل خط المشترك الرقمي غير المتزامن (ADSL)، وعادةً ما تستهدف به الشركات والمؤسسات أكثر من الأفراد.
لا يحدد العديد من موفري خط المشترك الرقمي ما إذا كانت خدمتهم عبارة عن خط مشترك رقمي غير متزامن أو مشترك رقمي متزامن. قد يطلقون عليها فقط "خط المشترك الرقمي" ، ولكن عادةً ما تكون حزمة المستهلك اتصال مشترك رقمي غير متزامن.

## Slide 17
طريقة الاتصال عبر خط المشترك الرقمي DSL
التوفر:
إذا كنت تفكر في اتصال خط المشترك الرقمي ، تأكد من سؤال الشركة عما إذا كانت تقدم ADSL أو SDSL أو IDSL.
التكلفة: تختلف التكلفة بين مقدمي خدمات خدمات الانترنت عبر خط المشترك الرقمي، ولكن عادةً ما يتم تحديد تكلفة شهرية للتنافس مع مقدمي خدمة الاتصال عبر الكيبل/الكابل.
إذا لم يكن هناك خدمة إنترنت عبر الكبيل/الكابل متاحة في أي منطقةٍ ما ، عادةً ما يكون سعر خدمة خط المشترك الرقمي عالياً نسبياً.

## Slide 18
الشبكة المحلية Local Area Network-LAN:
تستخدم طريقة اتصال الشبكة المحلية جهاز توجيه (router) للاتصال بجهاز توجيه آخر لدى مزود خدمة الإنترنت عبر خط عالي السرعة ، والذي بدوره يتصل بالإنترنت.
عادةً ما تستخدم الشركات/والمؤسسات طريقة الاتصال عبر الشبكة المحلية عبر مقدمي خدمة الانترنت وذلك بغرض تقديم الخدمة للعاملين بها.

## Slide 19
الشبكة المحلية Local Area Network-LAN:
سرعات الاتصال: توفر طريق الاتصال عبر الشبكة المحلية سرعة 1.54 ميغابت في الثانية وأكثر.
كما أنها تمثل طريقة اتصال للشركات/والمؤسسات موثوق بها من الطرق الأخرى كما أنها تحافظ على سرعة ثابتة لتلقى الخدمة.
التوفر: تتوفر خدمة الاتصال عبر الشبكات المحلية لدى المراكز الكبيرة.
التكلفة: تختلف تكاليف الاتصال عبر الشبكة المحلية وذلك وفقًا لحجم حركة المرور (النطاق الترددي) الذي تستخدمه المؤسسة/الشركة، كما يمكن أنه تختلف الأسعار شهريا.

## Slide 20
بروتوكول إنترنت Internet Protocol
هناك العديد من البروتوكولات التي يمكن اتباعها بغرض الاتصال بالانترنت ومن ثم تلقي الخدمات المختلفة، وتشمل بروتكولات الانترنت العامة/المشتركة (Common protocols):
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) : بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت
UDP (User Datagram Protocol) بروتوكول مخطط بيانات المستخدم
HTTP (HyperText Transfer Protocol) بروتوكول نقل النص التشعبي
FTP (File Transfer Protocol) بروتوكول نقل الملفات.

## Slide 21
بروتوكول إنترنت Internet Protocol
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) : بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت
هو عبارة عن بروتوكول تدفق بيانات، وهذا يعني أنه يتم التفاوض على اتصال بين العميل (client) والخادم (server) بغرض جعل بيانات تنتقل بينها.
وكذلك يسمى أيضاً بروتوكول نظير إلى نظير.

## Slide 22
بروتوكول إنترنت Internet Protocol
UDP (User Datagram Protocol) بروتوكول مخطط بيانات المستخدم:
برتوكول مخطط بيانات المستخدم هو بروتوكول اتصالات يسهل تبادل الرسائل بين أجهزة الحاسبوب في الشبكة. أي يمكن أن يكون بديلاً لبروتوكول التحكم في الإرسال (TCP)

## Slide 23
بروتوكول إنترنت Internet Protocol
HTTP (HyperText Transfer Protocol) بروتوكول نقل النص التشعبي:
هو البروتوكول المستخدم لنقل جميع البيانات الموجودة على الشبكة العالمية. وهذا يشمل النص والوسائط المتعددة والرسومات. إنه البروتوكول المستخدم لنقل HTML ، وهي اللغة التي تصنع جميع الزخارف الفاخرة في متصفحك.

## Slide 24
بروتوكول إنترنت Internet Protocol
FTP (File Transfer Protocol) بروتوكول نقل الملفات.
بروتوكول نقل الملفات هو بروتوكول يعمل على تسهيل عملية نقل ملف من جهاز (client) الى جهاز آخر (server)

## Slide 25
عنوان بروتوكول الإنترنت
يستخدم عنوان بروتوكول الإنترنت بغرض اتصال الحاسبات فيما بينها على الانترنت.
يكتب عنوان بروتوكول الإنترنت باستخدام النظام الثنائي حيث يتألف العنوان من 32 ثنائية (bit) في حال استخدام بروتوكول الانترنت الإصدارة الرابعة (IPV4).
يكتب العنوان على النحو التالي:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
كما يمكن أن يتألف العنوان من 64 ثنائية فى حال استخدام بروتوكول الانترنت الإصدارة الرابعة (IPV6).

## Slide 26
عنوان بروتوكول الإنترنت
تمثيل عنوان بروتوكول الانترنت باستخدام الثنئيات أمر يصعب تذكره، ولذلك كان لابد من وجود آلية أخرى:
تقسيم العنوان الى أربعة مجموعات ثنائية كل مجموعة تحتوى على 8 ثنائيات (8 بت لكل منها) ، ثم حوّل كل جزء إلى الرقم العشري المقابل له مع فصلها عن بعضها باستخدام بالنقطة (.)، مثال:
العنوان الثنائي التالي xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx يمكن كتابته على النظام العشري كما يلي: xxx.xxx.xxx.xxx حيث xxx رقم عشري.

## Slide 27
كذلك قد يصعب تذكر العنوان على صورته العشرية لكثير من مستخدمي الانترنت، ولذلك كان لابد من وجود آلية أخرى اكثر سهولة وقابلة للحفظ.
فكان البديل للعنوان على صورة الرقم لعشري هو استخدام الحروف الهجائية مثل: sudanet.net