## Slide 1: إدارة الإنتاج والعمليات
التنظيم/ التصميم/ الترتيب الداخلي للمشروع

## Slide 2: مفهوم التخطيط الداخلي :
يعني تحديد مواقع الآلات والمعدات المستخدمة في عمليات الإنتاج وترتيبها ترتيبا مناسبا وتحديد مواقع ومساحات الأقسام الإنتاجية والخدمية ومراكز الصيانة وأماكن التخزين ووسائل النقل والمناولة والتسهيلات الأخرى مع تخصيص الأماكن المناسبة للأقسام الإدارية وبالشكل الذي يسمح بالتدفق المستمر للإنتاج.

## Slide 3: الجوانب التي يتضمنها التخطيط الداخلي لموقع الإنتاج
تقسيم المساحة الكلية للمصنع إلى أقسام إنتاجية وأقسام إدارية وأقسام خدمية.
تحديد محطات العمل الإنتاجية وترتيبها وتتابعها بما يضمن سهولة تدفق وانسياب العمل.
التوازن في مراحل العملية الإنتاجية على نحو يضمن عدم وجود طاقات عاطلة.
تحديد وسائل المناولة الداخلية.

## Slide 4: أهداف الترتيب الداخلي:
تحسين الروح المعنوية للأفراد.
تحقيق أعلى نسبة استقلال للمساحات المتاحة.
تسهيل عملية الإشراف والمتابعة وتحقيق المرونة.
تسهيل عملية التنسيق الفعال بين الوحدات وإتاحة الفرصة للاتصال المباشر عند الحاجة.

## Slide 5: أهداف الترتيب الداخلي:
تخفيض نقاط الاختناق التي تعوق حركة الأفراد أو المواد أو الآلات.
تقليل تكلفة نقل ومناولة المواد.
تخفيض درجة الخطر التي يتعرض لها العاملين.
تحقيق أعلى درجة انتفاع من التجهيزات وجهود العاملين.

## Slide 6: العوامل المؤثرة في التخطيط الداخلي لموقع الإنتاج :
المساحات المخصصة للسلع المنتجة.
حجم الطلب المتوقع على المنتج.
طبيعة العمليات الصناعية.
المساحات المطلوبة للخدمات.
نظام مناولة المواد.

## Slide 7: طبيعة العمليات الصناعية
الصناعة التحويلية
الصناعة التجميعية
الصناعة التحليلية
الصناعة الاستخراجية

## Slide 8: الصناعة التحويلية

## Slide 9: الصناعة التجميعية

## Slide 10: الصناعة التحليلية

## Slide 11: الصناعة الاستخراجية

## Slide 12: تحديد المساحات المطلوبة للتخطيط
عدد الآلات اللازمة لكل عنبر أو قسم والأبعاد المختلفة.
عدد وسائل النقل الداخلي.
عدد الممرات أو الطرق الداخلية المؤدية إلى الأقسام الإنتاجية والخدمية.
متوسط كمية المخزون من كل صنف وخصائص كل صنف.
حجم الأداء في العمليات الإدارية.
العدد المتوقع للعاملين لتقدير المساحة اللازمة للمرافق الخدمية.
تقدير الإدارة للتوسعات المستقبلية.

## Slide 13: المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التخطيط الداخلي لمواقع الإنتاج :
خصائص المنتج أو المنتجات المطلوب إنتاجها.
خصائص عملية الإنتاج ونمط الإنتاج.
حجم الطلب على المنتج.
خصائص المبنى.
أنواع وعدد الآلات والمعدات المستخدمة.
عدد ومساحات الممرات الواجب توافرها.
أنواع وسائل النقل الداخلي.

## Slide 14: أنواع الترتيب الداخلي:
أولاً: الترتيب على أساس المنتج.
ثانياً: الترتيب الداخلي على أساس العملية.
ثالثاً: الترتيب الداخلي على أساس الموقع الثابت.
رابعاً: الترتيب الداخلي المتنوع (المشترك).

## Slide 15: أولاً: الترتيب على أساس المنتج
ترتيب مكونات وتسهيلات العملية الإنتاجية طبقاً لتتابع الخطوات التي يتم بها إنتاج منتج نمطي محدد، وعلى ذلك فإن تدفق المواد يكون في شكل خط مخصص لإنتاج منتج محدد، يبدأ بالمدخلات من المواد وينتهي عند نقطة إنتاج المنتج النهائي.

## Slide 16: أشكال خط الإنتاج
1- صورة الخط المستقيم:
مواد خام منتجات تامة

## Slide 17: 2- صورة حرف U
المواد الخام
منتجات تامة

## Slide 18: 3- صورة حرف S
منتجات تامة
مواد خام

## Slide 19: مزايا الترتيب الداخلي على أساس المنتج:
تخفيض تكلفة مناولة المواد.
تخفيض تكلفة الاحتفاظ بالمخزون من المواد نصف المصنعة.
الحاجة إلى مساحات أقل للعملية الإنتاجية.
البساطة في التحكم في سرعة تدفق العملية الإنتاجية.
الحاجة إلى أقل قدر من الإشراف.

## Slide 20: عيوب الترتيب الداخلي على أساس المنتج:
الحاجة إلى خط إنتاج كامل جديد عند الاستغلال الكامل لطاقة الخط الحالي.
عدم المرونة في استغلال طاقة الخط لإنتاج سلع أخرى.
خطورة توقف أحد المراحل الإنتاجية، حيث يؤدي ذلك لتوقف الخط بالكامل.
احتمال وجود الملل لدى العاملين لقيامهم بعمل روتيني متكرر.

## Slide 21: ثانياً: الترتيب الداخلي على أساس العملية
يتم تجميع الآلات والتسهيلات المتشابهة التي تؤدي نفس الوظيفة في موقع واحد بغض النظر عن نوع المنتجات التي سوف تقوم تلك الوحدة بإنتاجها.

## Slide 22: مزايا الترتيب الداخلي على أساس العملية:
المرونة في استخدام الأفراد والآلات .
انخفاض تكلفة إعداد وتجهيزات الآلات والتسهيلات للقيام بإنتاج الطلبيات مختلفة المواصفات.
منع حدوث ازدواج في وجود الآلات والمعدات المتشابهة في أكثر من قسم، ويسهل ذلك إمكانية الرقابة عليها.
عدم توقف التشغيل في الأقسام المختلفة على بعضها البعض بشكل مباشر كما في خط الإنتاج.

## Slide 23: عيوب الترتيب الداخلي على أساس العملية:
وجود قدر أكبر من المخزون من المواد نصف المصنعة المتواجدة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
عدم إمكانية استخدام أساليب المناولة الميكانيكية المتقدمة.
الحاجة إلى إشراف دقيق ومباشر، وبالتالي انخفاض نطاق الإشراف.
صعوبة تتبع استخدام المواد في المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية.

## Slide 24: ثالثاً: الترتيب الداخلي على أساس الموقع الثابت:
ويعني هذا الشكل من الترتيب تثبيت مكان المنتج ثم إجراء العمليات الإنتاجية عليه بواسطة الآلات والمعدات والعمال الذين ينتقلون إليه في مكانه.

## Slide 25: مزايا الترتيب الداخلي على أساس الموقع الثابت:
يودي هذا الترتيب إلى تقليل نقل ومناولة المواد والأجزاء تحت التشغيل.
يتضمن تحقيق روح التعاون بين العمال نظراً لأن الإنتاج سيتم فيه بطريقة جماعية.

## Slide 26: عيوب الترتيب الداخلي على أساس الموقع الثابت:
إرتفاع تكاليف نقل الآلات والمعدات إلى مكان المنتج فضلاً عن أنه يستقرق وقتاً طويلاً.
انخفاض كفاءة إستخدام الآلات والمعدات.
يحتاج هذا الترتيب الى عمال على درجة عالية من المهارة.

## Slide 27: رابعاً: الترتيب الداخلي المتنوع (المشترك):
من النادر في الممارسة العملية للمنظمة إختيار شكل واحد من الأشكال السابقة لترتيب الآلات وأقسام الإنتاج داخل تلك المنظمات، حيث تجمع معظم هذه المنظمات بين بعض الأشكال السابقة بدرجة أو بأخرى.
وكمثال آخر فأن المستشفيات تعتمد في تخطيطها الداخلي على:
التخطيط على أساس العملية حيث تقوم بإنشاء أقسام علاجية مختلفة.
وأن الرعاية الصحية للمريض داخل القسم الواحد تعتمد في الغالب على إستخدام التخطيط على أساس الموقع الثابت، حيث يتم تجميع كل التسهيلات الإنتاجية (من أطباء وممرضات أجهزة) وإحضارها الى موقع أو حجرة المريض بالمستشفى.

## Slide 28: شكراً لحسن الاستماع