## Slide 1: إدارة الانتاج والعمليات
دراسة الحركة والزمن

## Slide 2: أولاً: دراسة الحركة:
هي التسجيل المنظم والفحص التحليلي الدقيق لطرق العمل المقترحة بهدف تحديد الطريقة العملية أو المنهجية والوسيلة الأكثر سهولة وفعالية لاستخدام الموارد البشرية والمادية أفضل استخدام في العملية الانتاجية.

## Slide 3: أهداف دراسة الحركة:
1. تحديد أفضل طريقة فنية ذات كفاءة اقتصادية لأداء العمل.
2. تنميط طرق الأداء لاستخدام الموارد المادية.
3. التوفير في الجهود البشرية وتخفيض الجهد غير الضروري.
4. تحسين استخدام القوى العاملة من خلال تدريبها علي طريقة الأداء الجديدة.

## Slide 4: خطوات دراسة الحركة:
1- تحديد الأعمال التي يجب دراستها.
2- تسجيل طريقة أداء العمل الحالية.
3- تحليل الطريقة الحالية انتقاديا.
4- استنباط طريقة جديدة للأداء.
5- وضع الطريقة الجديدة موضوع التنفيذ.
6- تدريب العمال على الطريقة الجديدة.

## Slide 5: 1- تحديد الأعمال التي يجب دراستها:
في تحديد الأعمال التي يجب دراستها يجب مراعاة الآتي:
كثافة العمل البشري في العمل المختار.
كمية الطلب واستمراريته.
الاعمال أو مراكز العمل التي فيها اختناقات عمل مستمر.
الاعمال التي لها صلة مع بعضها البعض.
الاعمال التي تكون سببا في خلق الحوادث أو الاجهاد للعاملين.

## Slide 6: 2- تسجيل طريقة أداء العمل الحالية:
دراسة مخطط عمليات العمل والماكينة.
مخطط حركة يد العامل.

## Slide 7: 3- تحليل الطريقة الحالية انتقاديا:
استبعاد الخطوات غير الضرورية في أداء العملية.
دمج أكثر من خطوة في عملية واحدة إذا كان ذلك ممكن.
اعادة ترتيب الخطوات التي تؤدي بها العملية بشكل أفضل.
تعديل بعض الخطوات بهدف تبسيط العملية الانتاجية.

## Slide 8: 4- استنباط طريقة جديدة للأداء:
عمل أي تعديل في طريقة العمل يستلزم:
مناقشته مع المختصين حتى يسهل تنفيذه فيما بعد.
تقدير تكاليف التعديلات والوقت اللازم لإتمامها
الفوائد أو الفروقات المتوقعة عنها.
يجب سماع رأي رؤساء العمل في التعديلات المقترحة.

## Slide 9: 5- وضع الطريقة الجديدة موضوع التنفيذ:
يجب ان يتعاون أكثر من قسم على تنفيذ هذه الطريقة ويستلزم ان يحدث ذلك في فترة لا تعطل الإنتاج كثيراً.

## Slide 10: 6- تدريب العمال على الطريقة الجديدة:
وذلك حتى يتمكنوا ان يلتزمون بها وحتى يمكن دراسة زمن الانتاج طبقا لطريقة الصنع الجديدة.

## Slide 11: مبادئ دراسة الحركة/ اقتصاديات الحركة:
1. اختيار أسهل الطرق لأداء العمل.
2. يجب اشغال العامل باستمرار.
3. يجب تخفيض التعب.
4. يجب توزيع القوة العضلية للعامل بين أجزاء الجسم المختلفة.
5. يجب عدم استخدام العامل لقواه العضلية بصورة مستمرة.

## Slide 12: ثانياً: دراسة الوقت:
هي الأسلوب الفني المستخدم لتحديد الوقت المعياري اللازم لتنفيذ نشاط معين وفق مستوى أداء محدد عن طريق عدد محدد من الملاحظات الشخصية والآلية.

## Slide 13: أهمية دراسة الوقت:
1- تخفيض تكلفة العمل.
2- تحديد حاجة المنظمة من الأفراد والآلات لتنفيذ البرنامج الانتاجي.
3- تحديد تكاليف الانتاج قبل البدء في العملية الانتاجية.
4- تحديد الأسس أو القواعد التي ترتكز عليها خطط الحوافز والاجر اللازم.
5- تساعد في تخطيط ووضع جداول العمليات الانتاجية، إعداد الميزانية التقديرية.
6- تعد أساسا في عملية مراقبة تكاليف العمل بصفة عامة.
7- تعد أساسا في وضع الجداول اللازمة للتنسيق بين خطوط التجميع المختلفة.

## Slide 14: خطوات دراسة الوقت:
1. تحديد المهمة أو العملية الواجب دراستها.
2. تجزئة المهمة الى عناصر قابلة للقياس زمنيا.
3. تحديد عدد مرات القياس للمهمة.
ويمكن معرفة ما إذا كان التكرار كافيا باستخدام المعادلة التالية:
هـ = ( 40ن مج س2 (مج س2)2
مج س
حيث أن:
هـ = عدد مرات القياس المطلوب تكرارها عند مستوى ثقة (95%) ومستوى معنوية احصائي (5%±).
ن = عدد مرات القياس التي تمت فعلاً.
س = الوقت الذي سجل لكل من مرات القياس التي تمت.

## Slide 15
4. توقيت وتسجيل الوقت الخاص بالعناصر ومعدل الأداء.
5. حساب المعدل الحقيقي لوقت الدورة .
الوقت الاعتيادي = المعدل الحقيقي لوقت الدورة × معدل الأداء
في حالة عامل سريع:
معدل الأداء = 1
1 – نسبة الزيادة
الوقت الاعتيادي = المعدل الحقيقي لوقت الدورة × 1
1 – نسبة الزيادة
في حالة عامل بطئ:
معدل الأداء = 1
1 + نسبة الزيادة
الوقت الاعتيادي = المعدل الحقيقي لوقت الدورة × 1
1 + نسبة الزيادة

## Slide 16
6.جمع الوقت الاعتيادي لكل عنصر للتوصل الى الوقت الاعتيادي الاجمالي للمهمة.
7. حساب الوقت المعياري.
ويتم حساب الوقت المعياري بالمعادلة التالية:
الوقت المعياري = مجموع الوقت الاعتيادي
1 – عامل السماحات

## Slide 17: شروط دراسة الوقت:
1. علاقات إنسانية جيدة داخل المنظمة.
2. يجب أن لا تؤدي الى نفور العاملين موضوع الدراسة.
3. يجب على اخصائي الدراسة توضيح دورة للإدارة وعلى الإدارة ان تساعده.
4. يجب على الأخصائيين ان يكتسبوا تعاون رؤساء العمل والمشرفين والعاملين.
5. ضرورة اكتساب رضا العاملين من قبل الإدارة ليتجاوبو مع الدراسة.

## Slide 18: شكرا لحسن استماعكم